## Slide 1
Samhällsbyggarkartan
Platskoll på 30 sekunder — en gratis karttjänst byggd helt på öppna svenska geodata.
Inga konton. Inga API-nycklar. Ingen installation — bara en webbläsare.
purple-bush-015972603.7.azurestaticapps.net
Källor: MSB · SGU · Riksantikvarieämbetet · Naturvårdsverket · Länsstyrelserna · SCB · SMHI · OpenStreetMap

## Slide 2
HANDS-ON
Din första platsrapport — tre klick
1
Öppna kartverktyget
Gå till sajten och klicka på den orange knappen Öppna kartverktyget på startsidan.
2
Välj plats — tre sätt
A. Skriv en adress i sökrutan högst upp och tryck Enter.
B. Klicka direkt var som helst i kartan.
C. Klicka Min position uppe till höger (tillåt platsdelning).
3
Läs rapporten
Rapportpanelen öppnas till höger och fylls på medan källorna svarar.
Börja med de färgade chipsen överst — de är din snabböversikt.
Chipsens färger:
● Skyddad natur: utanför
● Fornlämningar: 1 nära
● Kustöversvämning: träff vid +1,0 m
Prova direkt: skriv Skeppsbron 1, Stockholm + Enter. Kajläget ger rött chip för kustöversvämning vid +1,0 m havsnivå — och ett fornlämningsfynd.
Samhällsbyggarkartan · öppna geodata utan nycklar
2

## Slide 3
RAPPORTEN
Sju sektioner — vad de säger dig
💧
Översvämningsrisk
MSB
Träff/inte träff för 100-/200-årsflöde och kust vid vald havsnivå. Röd träff = utred dagvatten & grundläggning tidigt.
🪨
Mark & geologi
SGU
Jordart, genomsläpplighet och berggrund på punkten. Lera + låg genomsläpplighet = signal om pålning och dagvattenmagasin.
🌿
Natur, miljö & förorening
NVV · LST
Ligger punkten i naturreservat/vattenskyddsområde? Finns potentiellt förorenade områden (EBH) intill?
🏺
Kulturmiljö
RAÄ
Forn- och kulturlämningar inom ~150 m. Lämningar har automatiskt lagskydd — kontakta länsstyrelsen tidigt.
👥
Befolkning & område
SCB
Hur många bor i km²-rutan, åldersfördelning, DeSO-område. Underlag för service- och marknadsresonemang.
🚏
Närhet & service
OSM
Avstånd fågelvägen till hållplats, skola, förskola, vård, apotek, livsmedel, lekplats och laddstation inom 800 m.
🌤
Väder just nu
SMHI
Temperatur, vind och nederbörd för platsen — mest en bonus, men bra inför platsbesöket.
Samhällsbyggarkartan · öppna geodata utan nycklar
3

## Slide 4
HANDS-ON
Tänd kartlagren och se riskerna på kartan
1
Öppna lagerpanelen
Panelen ligger till vänster (på mobil: knappen “Lager” uppe till vänster). Lagren är grupperade: Översvämning & risk, Mark & geologi, Natur & miljö, Kulturmiljö, Befolkning.
2
Bocka i ett lager
Klicka i kryssrutan, t.ex. “100-årsflöde”. Lagret ritas direkt över kartan, hämtat live från myndighetens server. Ett reglage dyker upp — dra det för att ändra genomskinlighet.
3
Kustöversvämning: välj havsnivå
Under lagret Kustöversvämning finns en rullista: +0,5 m till +3,0 m. Byt nivå och se vattnet “stiga” på kartan. Nästa platsrapport använder samma nivå.
4
Kombinera lager + rapport
Tänd t.ex. Jordarter och klicka sedan på din tomt: kartbilden visar utbredningen, rapporten exakt vad som gäller på punkten. SGU- och SCB-lagren visar teckenförklaring i panelen.
Samhällsbyggarkartan · öppna geodata utan nycklar
4

## Slide 5
DELA & TOLKA
Ta med rapporten till mötet
🔗 Kopiera länk
Knappen överst i rapporten kopierar en länk med exakt position. Skicka till en kollega — hen hamnar på samma punkt med samma rapport. Perfekt i mejl, Teams eller mötesanteckningar.
🖨 Skriv ut
Knappen bredvid ger en ren utskriftsvy av hela rapporten (utan karta och paneler) — eller spara som PDF via skrivardialogen. Disclaimern följer alltid med på utskriften.
Att läsa rapporten rätt
Rapporten är vägledande screening — inte beslutsunderlag. “Ingen känd träff” betyder inte att risk saknas (området kanske inte är karterat). En träff betyder att platsen förtjänar en riktig utredning — inte att den är obyggbar. Fastighetsgränser och officiella adresser kräver Lantmäteriet och ingår inte i v1.
Samhällsbyggarkartan · öppna geodata utan nycklar
5